## Slide 1: Vitis AIハードウェアコンパイラの性能評価
計算機/ソフトウェアシステム研究室 池田晃輝
指導教員：高橋寛，王森レイ，甲斐博

## Slide 2: 概要
研究背景
研究の目的
Vitis AI を用いたエッジAI 開発フロー
Vitis AI によるモデルの圧縮と変換
AI Optimizer
AI Quantizer
AI Compiler
Vitis AI を用いたAI 推論の実装
より規模の大きいModelの変換
まとめ

## Slide 3: 研究背景
近年、現場で動作するエッジデバイスに機械学習モデルを実装し、その場で推論処理を行うエッジ AI が注目を集めている
エッジデバイス
機械学習モデル
推論
エッジAI
ハードウェアリソース
が少ない
実行できる処理に
限界がある
Notes: 近年、現場で動作するエッジデバイスに機械学習モデルを実装し、その場で推論処理を行うエッジ AI が注目を集めている。
エッジ AI の普及には，処理能力の高いエッジデバイスが求められるが、IoT 端末のようなエッジデバイスに用いられる機器は、CPU などのリソースが限られており、その中でエッジデバイスを単独で学習・推論させるためには限界があるのが現状である。
この問題を解決する手法として、機械学習モデルの精度を維持した上、モデルのサイズ や必要な計算を削減する「モデル圧縮」技術が挙げられる。
このモデル圧縮等の技術を用いてモデルの変換を行い、より少ないハードウェアリソースで AI 推論を実現するための開発プラットフォームとして Xilinx 社が提供しはじめるVitis AI がある。

## Slide 4: 研究背景
Vitis AIを用いて実装
近年、現場で動作するエッジデバイスに機械学習モデルを実装し、その場で推論処理を行うエッジ AI が注目を集めている
エッジデバイス
機械学習モデル
推論
エッジAI
モデル圧縮による
軽量化
Notes: 近年、現場で動作するエッジデバイスに機械学習モデルを実装し、その場で推論処理を行うエッジ AI が注目を集めている。
エッジ AI の普及には，処理能力の高いエッジデバイスが求められるが、IoT 端末のようなエッジデバイスに用いられる機器は、CPU などのリソースが限られており、その中でエッジデバイスを単独で学習・推論させるためには限界があるのが現状である。
この問題を解決する手法として、機械学習モデルの精度を維持した上、モデルのサイズ や必要な計算を削減する「モデル圧縮」技術が挙げられる。
このモデル圧縮等の技術を用いてモデルの変換を行い、より少ないハードウェアリソースで AI 推論を実現するための開発プラットフォームとして Xilinx 社が提供しはじめるVitis AI がある。

## Slide 5: 研究の目的
Vitis AI のハードウェアコンパイラを用いてFPGAに機械学習モデルを実装し、性能評価を行う
機械学習モデルのモデル圧縮技術の評価を行う

## Slide 6
(５)Vitis上で統合
(３)ターゲットプラットフォームの作成
(２)Linuxディストリビューションの作成
(１)ハードウェア設計
本研究で主に扱う所
Vitis
Vivado
XSA
Petalinux
Boot
image
sysroot
Vitis
DPU
Platform
Application
Vitis AI
model
dpu_{mode}.elf
image.ub
Root Filesystem
BOOT.BIN Application.elf
(４)モデルの圧縮と変換
Vitis AI を用いたエッジAI 開発フロー

## Slide 7: Vitis AI によるモデルの圧縮と変換
AI Optimizer：最適化
AI Quantizer：量子化
AI Compiler ：DPU専用のビットストリームへの変換
DPU：ニューラルネットワークの演算専用のプロセッサ

## Slide 8: Vitis AI を用いたAI 推論の実装
FPGA(Ultra96v2) 上でMINISTの判別を行うCNNを実装する
CNNをVAI クオンタイザーで量子化し、Ultra96v2 上で動作確認を行う
VAIクオンタイザーのオプションを変更し正答率等の変化を調べる
変更するオプション：weight_bit, activation_bit, method

## Slide 9: Vitis AI を用いたAI 推論の実装の結果
量子化とコンパイルによる識別精度の変化
計算時間(s)は画像1000枚の
推論処理に掛かった実行時間
を示している。
＊オーバーフロー：量子化プロセスで値のオーバーフローを許可するかしないか
methodオプションで指定する

## Slide 10: Vitis AI を用いたAI 推論の実装(１)の結果
Ultra96v2 上での DPU 使用率
全ての量子化ビット幅でDPU使用率は変化しなかった

## Slide 11: より規模の大きいModelの変換
Vitis AI Model Zooで公開されている学習済みモデルを使用
AlexNet：3 つの畳み込み層、2 つのプーリング層および 3 つ
の全結合層から構成されたCNN
データセット： Dogs vs. Cats(犬猫判別)
ResNet：層の入力を参照した残差関数を学習する残差ブロック
を導入したCNN(本実験で使用したものは50層)
データセット：IMAGENET(ILSVRC2012)(視覚認識)

## Slide 12: より規模の大きいModelの変換の結果
量子化による識別精度の変化
AlexNet ResNet
＊コンパイルすることができなかったため FPGA 上での動作確認を行うことができなかった

## Slide 13: まとめ
単純な構造のモデルの場合、4ビット量子化までは現実的な精度を維持した量子化が出来るが、モデルの構造が複雑な場合は4ビット以下の量子化は現実的ではない
オーバフローを許可した量子化の方が精度の低下が小さい
課題
量子化による影響を受けやすいモデルに対する量子化後のモデルの再学習による精度回復プログラムの実装。
ZCU102等のFPGA使用したAI Model Zooの学習済みモデルの評価